Licitationstekst for NASSAU ED520 el-betjening

Porten udstyres med el-betjening som NASSAU, type ED520

Styring:	Styring ED520 anvendes til styring af portens betjeningselementer. Porten åbnes og lukkes med selvhold (impulsbetjening).

Sikkerhed:	El-betjeningen skal være udstyret med selvkontrollerende sikkerhedskantliste/vulstkontakt med automatisk reversering.

Elektrisk motor:	Porten udstyres med elektrisk motor som NGM med elektronisk endestop og elektronisk kraftovervågning. Desuden skal motoren skal være udstyret med kædetræk, så den kan betjenes manuelt ved strømsvigt.

Betjening:	Porten udstyres med… (slet ikke-aktuelle)

…2-knaps trykboks med nødstop

…Trækkontakt for åbne/lukke

...Radiostyring med 1 kanal funktion

…Radiostyring med 3 kanal funktion

til elektrisk betjening af porten.

Tilslutning:	El-betjeningen tilsluttes bygningens eksisterende 400 Volt-installation.

CE Standard:	Den ED520 elektriske betjening skal være CE-godkendt i henhold til den europæiske produktstandard EN 13 241-1, og i overensstemmelse med EU’s maskindirektiv.