Licitationstekst for NASSAU ledhejseport model 9000F

Der leveres og monteres       stk. ledhejseporte som fabrikat NASSAU 9000F

| Portmål: | Bredde (lysningsmål): mm Højde (lysningsmål): mm Skinnesystem tilpasset indvendig fri overhøjde: mm |
| --- | --- |
| Portblad: | Portbladet skal være udført i en opskummet aluminium-sandwichkonstruktion og have termisk adskilt for- og bagside. Portbladets sektioner skal have min. 44 mm tykkelse og have en sektionshøjde på min. 675 mm. |
| Farve: | Portbladet skal udvendigt leveres i ND svarende til RAL Portbladet skal indvendigt leveres i ND svarende til RAL |
| Ruder: | Porten udstyres med rækker fastrammeruder med 2-lags standard acryl. |
| Sikkerhedsudstyr: | Porten skal være forsynet med godkendt fingerklemsikring mellem portsektionerne, ligesom porten skal opfylde gældende krav vedr. forhindring af nedstyrtning ved fjederbrud og wirebrud. Porten skal leveres med indvendig (inddækket) wireføring. |
| Isoleringsevne: | Porten skal opfylde krav om isoleringsevne (U-værdi) iht. standard EN 12428: W/m2K |
| Vindbelastning: | Porten skal opfylde krav om vindbelastning iht. standard EN 12424: Klasse |
| Tæthed: | Porten skal opfylde krav om luftgennemstrømning iht. standard EN 12426: Klasse Porten skal opfylde krav om vandgennemstrømning iht. standard EN 12425: Klasse |
| Lås: | Porten skal være forsynet med indvendig skudrigellås. eller Porten skal være forsynet med portlås for udvendig og indvendig betjening med udv. profilcylinder og udv. og indv. greb. |