Licitationstekst for NASSAU elbetjening til NASSAU ledhejseport

Porten udstyres med elbetjening som NASSAU type NCU310

| Styring: | Styring NCU310 anvendes til styring af portens betjeningselementer. Porten åbnes og lukkes med selvhold (impulsbetjening). |
| --- | --- |
| Sikkerhed: | Elbetjeningen skal være udstyret med selvkontrollerende bundkantsikring med automatisk reversering. |
| Gearmotor: | Porten udstyres med elektrisk gearmotor som NPU med elektroniske endestop og elektronisk kraftovervågning. Desuden skal motoren have løsning for manuel betjening ved strømsvigt. |
| Betjening: | Porten kan f.eks. udstyres med følgende til elektrisk betjening af porten: 3-knaps trykboks Nøglekontakt Trækkontakt Radar for bevægelsesdetektion Køretøjssensor Kodetastatur Radiostyring |
| Tilslutning: | Elbetjeningen tilsluttes bygningens eksisterende installation for netspænding 3x400V+N+PE. |
| CE-standard: | Elbetjening skal være CE-godkendt i henhold til den europæiske produktstandard EN 13241 samt i overensstemmelse med EU’s maskindirektiv. |